## Slide 1: Utváříme budoucnost Rychlá montáž a optimalizovaný průtok plynovodních i vodovodních přípojek
ELGEF Plus Y-Navrtávací sedlové tvarovky

## Slide 2: Nová generace přípojkových sedlových elektrotvarovek
+Unikátní Y-Design
  Optimalizovaný průtok
  Redukovaná stavební výška
+Rychlá & snadná instalace
Rychloupínací systém - montáž bez nářadí do d315 mm
+Zvýšená bezpečnost
  Bezúnikové navrtání
  Pevné koncové dorazy
  Inovativní svařovací zóna
+Patentovaný design
Hlavní řad
Vývod
Notes: Patente & was ist Patentiert

## Slide 3: Patenty
Design
Svařovací zóna
Rychloupínací systém

## Slide 4: Výroba v Schaffhausenu, Švýcarsko
GF Piping Systems, Schaffhausen (Švýcarsko)

## Slide 5: Součást systému ELGEF Plus
Použití:
      Plyn a voda
      Domovní přípojky
      Navrtání pod tlakem
      Nové přípojky
      Přípojky na již provozovaném řadu
5

## Slide 6: GF inženýrské sítě – kompletní systém
Elektrotvarovky
Do d 1200mm
iJoint
Do d 110mm
Multitoleranční tvarovky
Do d 2200mm
Svářečky & nářadí
Do d 2000mm
Sedlové elektrotvarovkyl
Do d 2000mm
Tvarovky natupo Do d 1000mm
Primofit Do 3 inch
Design
Build
Operate
Maintain
Elektrosvařovací přípojkové sedlové tvarovky Do d 400mm
PE Kulové kohouty
Do d 225mm
NeoFlow – ventil pro redukci tlaku Do d 315mm

## Slide 7: ELGEF Plus sedlové elektrotvarovky

## Slide 8: Přehled
Zátka s O-kroužkem
Vrták
Vrchní doraz vrtáku
Vývod
Rychloupínací systém
Svařovací kontakty 4mm
Těsnění & spodní doraz vrtáku
Hladká svařovací zóna se zakrytým odporovým vinutím
Navrtávací komora

## Slide 9: Rychlá & jednoduchá montáž
Notes: Anderer Schlüssel / BILD
Und Rätsche

## Slide 10: Nový rychloupínací systém do d 315
Jednoduché a rychlé upínání sedla na trubku bez použití nářadí
Přednosti
Správná upínací síla
Redukuje chyby při montáži (nedostatečná upínací síla)
Montáž nevyžaduje použití nářadí (klíče)
Rychlá a jednoduchá montáž

## Slide 11: Rychloupínací systém
Rychlá a jednoduchá montáž
Hlavní trubka d250 – d315
  Upínací systém vysokomolekulární PE
Hlavní trubka d180 – d225
  Upínací systém PE 100 RC

## Slide 12: Ušetřete čas a vyhněte se zbytečným chybám při montáži
Rychlá a jednoduchá montáž
d180-32 | 193 131 504 | 193 136 104
Montáž na trubku | 120 s | 10 s
Nutné úkony | 4 | 1
Potřebné nářadí | 2 | 0
d315-63 | 193 131 504 | 193 136 157
Montáž na trubku | > 260 s | 10 s
Nutné úkony | 9 | 1
Potřebné nářadí | 2 | 0

## Slide 13: Umístění na trubce
Flexibilita při umístění:
Doporučená montáž: 90°, nejlepší využití výhody nízké stavební výšky
Upínací třmen lze demontovat – snadnější manipulace a nasazení na trubku
Rychlá a jednoduchá montáž

## Slide 14: Ergonomický design
SW17 klíč lze použít jako rukojeť upínacího systému
Boční umístění svařovacího (čárového) kódu pro jeho snadné načtení pomocí scanneru
Rychlá a jednoduchá montáž

## Slide 15: Montáž na roztaženou (expandovanou) trubku
Sedlo lze instalovat i na roztaženou (expandovanou) trubku, která je v provozu již několik let
Přizpůsobí se dilataci potrubí až do max. 3%
Výhody
Rychloupínací třmen je pružný
Vždy správná upínací síla
Redukuje chyby při montáži (nedostatečná upínací síla)
Rychlá a jednoduchá montáž
% | Průměr (mm) | Obvod (mm)
dn | 315.0 | 989.6
dem, max | 316.9 | 995.6
+ 3% | 326.4 | 1025.4
+ 36 mm

## Slide 16: Navrtávání
Pevné koncové dorazy
Zřetelná zpětná vazba o poloze vrtáku během navrtávání
Malý kroutící moment během navrtávání
Při navrtávání doporučujeme:
  Teleskopickou ráčnu + klíč pro navrtávání
Rychlá a jednoduchá montáž

## Slide 17: Beztřískové navrtávání
Rychlá a jednoduchá montáž
Výhoda oproti mechanickým kovovým sedlům
Díky beztřískovému navrtávání nejsou nutná žádná dodatečná opatření
Odvrtaný „špunt“ zůstane ve vrtáku

## Slide 18: Unikátní design

## Slide 19: Nízké tlakové ztráty
Optimalizovaný průtok
30° odbočka s nízkou tlakovou ztrátou
Vrták nezasahuje do průřezu odbočky
Až o 30% menší tlaková ztráta ve srovnání se sedlovou tvarovkou s 90° odbočkou
Menší velikost vrtáku s nižším kroutícím momentem
    Odbočka d32: průměr vrtáku 25 mm
    Odbočka d63: průměr vrtáku 31 mm
Úspora provozních nákladů
Rozvodná síť může být provozována s nižším tlakem
Menší výkon čerpadel (ve vodárenství)
Unikátní design
Notes: Positionierung: oben Luftblase

## Slide 20: Menší stavební výška
Menší stavební výška ve srovnání se standardní sedlovou tvarovkou
Odbočka pod horním okrajem trubky
Výhoda:
Nižší náklady spojené s výkopovými pracemi & pískovým ložem
Minimalizace rizika poškození při případných následných výkopových pracích
Unikátní design

## Slide 21: Bezpečnost na stavbě

## Slide 22: Bezúnikové navrtávání
Bezúnikové navrtávání pod plným tlakem (10 bar plyn / 16 bar voda)
Koncové dorazy
Výhoda:
Dodatečná bezpečnost pro montážní pracovníky
Bez dodatečných nákladů na bezpečnostní opatření a speciální nářadí
Spodní doraz vrtáku zvětšuje bezpečnost při navrtávání
Bezpečnost na stavbě
Bezúnikové navrtávání 20°C vzduch | Norma | Skutečnost
Během navrtávání | < 30l/h | 0 l/h
Dolní pozice vrtáku | < 30l/h | 0 l/h
Horní pozice vrtáku | max. 10 ml/h | 0 l/h

## Slide 23: Inovativní svařovací zóna - design
Navrtávání skrz svařovací zónu
Prodloužená životnost, protože tvarovka nemá studenou zónu a nevykazuje tzv. odlupovací efekt
Výhoda:
Delší životnost znamená nižší celkové náklady na instalaci
Bezpečnost na stavbě

## Slide 24: Technické údaje

## Slide 25
Technické údaje | 
Systém | ELGEF Plus
Produkt | Y-Navrtávací odbočka
Dimenze hlavního řadu | d180 – d315
MOP (bar) | Voda: PN16 & Plyn: PN10
Spojovací technologie | Elektrosvařování
Těsnění | NBR – Plyn & voda
Příslušenství | Zkušební tlakové víčko; ELGEF Plus elektrovíčko
Svařovací čas a napětí | 210 s; 40 V
Doba chladnutí | 20 min
Technické údaje

## Slide 26
Technické údaje
Počet výrobků: 10
Počet dimenzí hlavního řadu: 6
Odbočky: d32 & d63
Technické údaje

## Slide 27: Vhodné elektrosvářečky
Technické údaje
Svařovací čas / Napětí | 210 s; 40 V
Doba chladnutí | 20 min
Kompatibilní se standardními elektrosvářečkami s výstupem 40 V
Např. MSA, Friamat

## Slide 28: Návod k montáži

## Slide 29: Balení
Každá tvarovka je zabalena v sáčku z PE-LD
„Naklikávací“ systém pro rychlejší montáž
Baleno po dvou sedlech v kartonové krabici
Paletové balení: 27 kartonových krabic
Ke každé tvarovce je přibalen montážní návod

## Slide 30: Etikety
Sáček
Kartonová krabice
12

## Slide 31: Etiketa se svařovacím kódem / kódem zpětné sledovatelnosti

## Slide 32: Certifikáty
Certifikáty Y-Navrtávací elektrotvarovky d180 – d315 | 
Od uvedení na trh | UBA KTW-BWGL
 | DVGW
 | ÖVGW (+ON)
 | SVGW
 | KIWA Wasser & Gastec QA incl. H2 ready
 | EAC

## Slide 33: Příslušenství
Zaslepení navrtávací komory:
Odbočka d32 – víčko d50 - 753961610
Odbočka d63 – víčko d63 - 753961611
Zkušební víčko: 799199290
ELGEF Plus navrtávací a montážní klíč: 799198047
Notes: Ratsche empfehlung